## Slide 1: PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DINÁMICO: RIP y OSPF
Redes de computadoras

## Slide 2
CONTENIDO
INTRODUCCION AL PROTOCOLO RIP
FORMATO DEL PROTOCOLO RIP
INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO OSPFv2
CONFIGURACIÓN DE RIPv1/RIPv2
FORMATO DEL PROTOCOLO OSPFv2
CONFIGURACIÓN DE OSPFv2

## Slide 3
RFC 1058 Routing Information Protocol, Junio 1988
RFC 1723 RIP version 2, Noviembre 1994
INTRODUCCIÓN AL
PROTOCOLO RIP

## Slide 4
CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
Información de CCNA-CISCO

## Slide 5
INTRODUCCION AL PROTOCOLO RIP
RIP presenta dos versiones: RIPv1 y RIPv2
►RIPv1  Es un protocolo de enrutamiento con clase.
►RIPv2  Es un protocolo de enrutamiento sin clase.
RIP difunde su tabla de enrutamiento completa a
cada router vecino en intervalos de 30 segundos
► Dirección MAC=FF FF FF FF FF FF
RIP utiliza el algoritmo Vector Distancia.
RIP utiliza como métrica el número de saltos.
►Máximo número de saltos en un trayecto (path) es 15.
Mayores a 15 saltos es inalcanzable.

## Slide 6
RIPv1 – vs – RIPv2
RIPv1 envía sus actualizaciones en broadcast:
255.255.255.255
RIPv2 permite autenticación: texto plano o
cifrado MD5.
RIPv2 envía sus actualizaciones en multicast:
224.0.0.9
RIP es capaz de equilibrar las cargas hasta en seis rutas de
igual costos, siendo cuatro rutas la cantidad por defecto.
RIPv1 y RIPv2 se encapsulan en UDP.
►En puerto utilizado es el 520.

## Slide 7
TEMPORIZACION DEL PROTOCOLO RIP
RIP emplea temporizadores para mejorar su
rendimiento.
►Routing-update timer  Inicialmente 30 seg.
Intervalo entre las actualizaciones de tabla de enrutamiento.

## Slide 8
ACTUALIZACIONES SINCRONIZADAS
Cuando los routers envían actualizaciones al mismo
tiempo, se puede producir colisiones, retardos y
gran consumo de ancho de banda.
►El envío de actualizaciones al mismo tiempo se denomina
sincronización de actualizaciones.
►RIP puede experimentar problemas ya que envía actualizaciones
periódicas.
Cual es la solución.
►Para evitar la sincronización de actualizaciones, se considera una
variable RIP_JITTER (usado por el IOS de cisco); cuyo valor
fluctúa entre 0% a 15%.
De este modo el intervalo de actualización varía entre 25 a
30 seg. en lugar de los 30 seg.

## Slide 9
FORMATO DEL
PROTOCOLO
RIP

## Slide 10
FORMATO DEL PROTOCOLO RIPv1
Comando: Indica si el paquete
RIP es de requerimiento o
respuesta.
►Requerimiento (1) pregunta a un
router por el envío total o parcial
de su tabla de enrutamiento.
►Respuesta (2) puede ser una
actualización de enrutamiento
no solicitada o en respuesta a
un requerimiento.
Version: Indica versión del
protocolo RIP. Está en 1.
Métrica
00 00 00 00
00 00 00 00
Dirección IP
Address Family
00 00
Métrica
00 00 00 00
00 00 00 00
Dirección IP
Address Family
Identifier
00 00
Comando
Versión
00 00
0 8 16 31
RIPv1
Máximo 25 por
paquete RIP

## Slide 11
FORMATO DEL PROTOCOLO RIPv1
Address Family Identifier
AFI.
►Especifica la familia de dirección
usada. RIP está diseñado para
llevar información de enrutamiento
de varios tipos de protocolos.
Dirección IP: Indica la
dirección IP de entrada.
►AFI está en 2 para IP.
Métrica: Indica cuantos
routers atraviesa RIP.
►El valor está entre 1 a 15.
Métrica
00 00 00 00
00 00 00 00
Dirección IP
Address Family
00 00
Métrica
00 00 00 00
00 00 00 00
Dirección IP
Address Family
Identifier
00 00
Comando
Versión
00 00
0 8 16 31
RIPv1
Máximo 25 por
paquete RIP

## Slide 12
FORMATO DEL PROTOCOLO RIPv2
Métrica
Salto siguiente
Máscara de subred
Dirección IP
Address Family
Route Tag
Métrica
Salto siguiente
Máscara de subred
Dirección IP
Address Family
Identifier
Route Tag
Comando
Versión
00 00
0 8 16 31
RIPv2
Comando: Indica si el paquete
RIP es de requerimiento o
respuesta.
Version: Indica la versión
del protocolo RIP.
Address Family Identifier
AFI.
►Es similar al RIPv1, con una
excepción
►Si el AFI de la primera entrada
está en FFFFh, el resto de las
entradas contiene información de autenticación.
Máximo 25 por
paquete RIP
http://www.rfc-editor.org/rfc/pdfrfc/rfc2453.txt.pdf

## Slide 13
Métrica
Salto siguiente
Máscara de subred
Dirección IP
Address Family
Route Tag
Métrica
Salto siguiente
Máscara de subred
Dirección IP
Address Family
Identifier
Route Tag
Comando
Versión
00 00
0 8 16 31
RIPv2
Route tag: Permite distinguir
entre rutas internas
(reconocida por RIP) y rutas
externas (por otros
Protocolos EGP).
Dirección IP: Indica el prefijo
de red de entrada.
Máscara de Subred:
Contiene la máscara de
subred de entrada.
Métrica: Cuantos routers atraviesa RIP.
FORMATO DEL PROTOCOLO RIPv2
http://www.rfc-editor.org/rfc/pdfrfc/rfc2453.txt.pdf

## Slide 14
ANALISIS DEL PROTOCOLO RIPv1
Lo0:172.16.15.1/16
RIP v1
R2
R3
R1
S0/1
.42
S0/0
.221
S0/1
.222
S0/0
.61
10.2.2.220/30
20.3.3.40/30
S0/0
.41
30.4.4.60/30
S0/1
.62
40.5.5.28/30
Fa0/0
.29
Lo2:172.32.6.7/16
Lo1:132.2.4.7/16
Red
Paquetes RIPv1

## Slide 15
ANALISIS DEL PROTOCOLO RIPv2
RIP v2
R6
R4
R5
40.5.5.28/30
Fa0/1
.30
50.6.6.68/30
S0/1
.69
S0/0
.70
S0/0
.205
S0/1
.206
60.7.7.204/30
70.8.8.4/30
S0/1
.6
S0/0
.5
Lo4:201.1.1.5/25
Lo5:192.168.1.9/26
Lo3:210.7.1.8/32
Red
Paquetes RIPv2

## Slide 16
CONFIGURACIÓN
DE
RIPv1/RIPv2

## Slide 17
CONFIGURACION BASICA
Configurar RIPv1:
►Activar el protocolo RIPv1:
router rip
►Anunciar redes:
network <dirección de red>
Configurar RIPv2 en R4
►Activar el protocolo RIPv2:
►Especificar la versión 2:
►Anunciar redes:
router rip
version 2
network <dirección de red>

## Slide 18
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Ra
Re
Rb
Rc
Rd
PC1
PC2
PC3
PC4
200.1.1.0/26
200.1.1.64/26
200.1.1.128/26
200.1.1.192/26
40.1.2.0/30
40.1.2.4/30
40.1.2.8/30
40.1.2.12/30
40.1.2.16/30
40.1.2.20/30
.1
.2
.5
.6
.10
.9
.13
.14
.17
.18
.21
.22
.1
.2
.65
.129
.193
.130
.66
.194
Fa1/0
Fa1/1
Fa1/1
Fa1/0
Fa2/0
Fa2/1
Fa1/0
Fa1/1
Fa1/1
Fa1/0
Fa1/0
Fa1/1
Fa2/0
Fa2/0
Fa2/0
Fa2/0

## Slide 19
Tablas de enrutamiento inicial:
►Router Ra
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Ra#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 1 subnets
C 200.1.1.0 is directly connected, FastEthernet2/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
Ra#

## Slide 20
Tablas de enrutamiento inicial:
►Router Rb
Rb#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
40.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C 40.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.4 is directly connected, FastEthernet1/0
C 40.1.2.16 is directly connected, FastEthernet2/0
Rb#
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2

## Slide 21
Tablas de enrutamiento inicial:
►Router Rc
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Rc#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 1 subnets
C 200.1.1.64 is directly connected, FastEthernet2/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C 40.1.2.8 is directly connected, FastEthernet1/0
C 40.1.2.4 is directly connected, FastEthernet1/1
Rc#

## Slide 22
Tablas de enrutamiento inicial:
►Router Rd
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Rd#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 1 subnets
C 200.1.1.192 is directly connected, FastEthernet2/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/0
C 40.1.2.16 is directly connected, FastEthernet2/1
C 40.1.2.20 is directly connected, FastEthernet1/1
Rd#

## Slide 23
Tablas de enrutamiento inicial:
►Router Re
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Re#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 1 subnets
C 200.1.1.128 is directly connected, FastEthernet2/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C 40.1.2.8 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.20 is directly connected, FastEthernet1/0
Re#

## Slide 24
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Configurando RIPv2: Routers Ra y Rb
Ra>
Ra>enable
Ra#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ra(config)#router rip
Ra(config-router)#version 2
Ra(config-router)#network 200.1.1.0
Ra(config-router)#network 40.0.0.0
Ra(config-router)#exit
Ra(config)#
Rb>
Rb>enable
Rb#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rb(config)#router rip
Rb(config-router)#version 2
Rb(config-router)#network 40.0.0.0
Rb(config-router)#exit
Rb(config)#

## Slide 25
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Configurando RIPv2: Routers Rc y Rd
Rc>
Rc>enable
Rc#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rc(config)#router rip
Rc(config-router)#version 2
Rc(config-router)#network 200.1.1.0
Rc(config-router)#network 40.0.0.0
Rc(config-router)#exit
Rc(config)#
Rd>
Rd>enable
Rd#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rd(config)#router rip
Rd(config-router)#version 2
Rd(config-router)#network 200.1.1.0
Rd(config-router)#network 40.0.0.0
Rd(config-router)#exit
Rd(config)#

## Slide 26
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Re>
Re>enable
Re#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Re(config)#router rip
Re(config-router)#version 2
Re(config-router)#network 200.1.1.0
Re(config-router)#network 40.0.0.0
Re(config-router)#exit
Re(config)#
Configurando RIPv2: Router Re

## Slide 27
UN DETALLE: “SUMMARY”
Desde Ra como llega a 200.1.1.64/26
Ra# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 200.1.1.0/26 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.0/24 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:25, FastEthernet1/1
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
R 40.1.2.8 [120/2] via 40.1.2.14, 00:00:25, FastEthernet1/1
[120/2] via 40.1.2.2, 00:00:11, FastEthernet1/0
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R 40.1.2.4 [120/1] via 40.1.2.2, 00:00:11, FastEthernet1/0
R 40.1.2.16 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:25, FastEthernet1/1
[120/1] via 40.1.2.2, 00:00:11, FastEthernet1/0
R 40.1.2.20 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:25, FastEthernet1/1
Ra#
Aquí se ve a las redes
200.1.1.64, 200.1.1.128
y 200.1.1.192 como si
fuera la red 200.1.1.0
Salto siguiente 40.1.2.14
Ra#clear ip route *
Borra la tabla de enrutamiento.

## Slide 28
UN DETALLE: “SUMMARY”
Desde Rd como llega a 200.1.1.0/26
Rd#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 200.1.1.192/26 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.0/24 [120/1] via 40.1.2.22, 00:00:05, FastEthernet1/1
[120/1] via 40.1.2.13, 00:00:10, FastEthernet1/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
R 40.1.2.8 [120/1] via 40.1.2.22, 00:00:05, FastEthernet1/1
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/0
R 40.1.2.0 [120/1] via 40.1.2.18, 00:00:22, FastEthernet2/1
[120/1] via 40.1.2.13, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 40.1.2.4 [120/1] via 40.1.2.18, 00:00:22, FastEthernet2/1
C 40.1.2.16 is directly connected, FastEthernet2/1
C 40.1.2.20 is directly connected, FastEthernet1/1
Rd#
Aquí se ve a las redes
200.1.1.0, 200.1.1.64,
y 200.1.1.128 como si
fuera la red 200.1.1.0
Salto siguiente 40.1.2.13
POSIBLE
BUCLE!!

## Slide 29
SOLUCIÓN: DESACTIVAR “SUMMARY”
Ra>enable
Ra#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with NTL/Z.
Ra(config)#router rip
Ra(config-router)#no auto-summary
Ra(config-router)#exit
Ra(config)#
Rb>enable
Rb#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with NTL/Z.
Rb(config)#router rip
Rb(config-router)#no auto-summary
Rb(config-router)#exit
Rb(config)#
Rc>enable
Rc#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with NTL/Z.
Rc(config)#router rip
Rc(config-router)#no auto-summary
Rc(config-router)#exit
Rc(config)#
Rd>enable
Rd#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with NTL/Z.
Rd(config)#router rip
Rd(config-router)#no auto-summary
Rd(config-router)#exit
Rd(config)#
Re>enable
Re#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with NTL/Z.
Re(config)#router rip
Re(config-router)#no auto-summary
Re(config-router)#exit
Re(config)#

## Slide 30
ANALIZANDO NUEVAMENTE Ra”
Desde Ra como llega a 200.1.1.64/26
Ra#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
R 200.1.1.192/26 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:00, FastEthernet1/1
R 200.1.1.128/26 [120/2] via 40.1.2.14, 00:00:00, FastEthernet1/1
R 200.1.1.64/26 [120/2] via 40.1.2.2, 00:00:10, FastEthernet1/0
C 200.1.1.0/26 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.0/24 [120/2] via 40.1.2.14, 00:00:00, FastEthernet1/1
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
R 40.1.2.8 [120/2] via 40.1.2.14, 00:00:00, FastEthernet1/1
[120/2] via 40.1.2.2, 00:00:10, FastEthernet1/0
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R 40.1.2.4 [120/1] via 40.1.2.2, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 40.1.2.16 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:00, FastEthernet1/1
[120/1] via 40.1.2.2, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 40.1.2.20 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:06, FastEthernet1/1
Ra#
Aquí se ve a las redes
200.1.1.64, 200.1.1.128
y 200.1.1.192 de manera
independiente!!!!.

## Slide 31
ANALIZANDO TABLAS DE ENRUTAMIENTO
Tabla de enrutamiento del Rb:
Rb# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 4 subnets
R 200.1.1.192 [120/1] via 40.1.2.17, 00:00:14, FastEthernet2/0
R 200.1.1.128 [120/2] via 40.1.2.17, 00:00:14, FastEthernet2/0
[120/2] via 40.1.2.6, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 200.1.1.64 [120/1] via 40.1.2.6, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 200.1.1.0 [120/1] via 40.1.2.1, 00:00:12, FastEthernet1/1
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
R 40.1.2.8 [120/1] via 40.1.2.6, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 40.1.2.12 [120/1] via 40.1.2.17, 00:00:14, FastEthernet2/0
[120/1] via 40.1.2.1, 00:00:12, FastEthernet1/1
C 40.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.4 is directly connected, FastEthernet1/0
C 40.1.2.16 is directly connected, FastEthernet2/0
R 40.1.2.20 [120/1] via 40.1.2.17, 00:00:17, FastEthernet2/0
Rb#
La redes LAN están
detalladas.
Se observa el balanceo de
carga hacia: 200.1.1.128

## Slide 32
ANALIZANDO TABLAS DE ENRUTAMIENTO
Tabla de enrutamiento del Rc:
Rc#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 4 subnets
R 200.1.1.192 [120/2] via 40.1.2.9, 00:00:12, FastEthernet1/0
[120/2] via 40.1.2.5, 00:00:24, FastEthernet1/1
R 200.1.1.128 [120/1] via 40.1.2.9, 00:00:12, FastEthernet1/0
C 200.1.1.64 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.0 [120/2] via 40.1.2.5, 00:00:24, FastEthernet1/1
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
C 40.1.2.8 is directly connected, FastEthernet1/0
R 40.1.2.12 [120/2] via 40.1.2.9, 00:00:12, FastEthernet1/0
[120/2] via 40.1.2.5, 00:00:24, FastEthernet1/1
R 40.1.2.0 [120/1] via 40.1.2.5, 00:00:24, FastEthernet1/1
C 40.1.2.4 is directly connected, FastEthernet1/1
R 40.1.2.16 [120/1] via 40.1.2.5, 00:00:24, FastEthernet1/1
R 40.1.2.20 [120/1] via 40.1.2.9, 00:00:13, FastEthernet1/0
Rc#
La redes LAN están
detalladas.
Se observa el balanceo de
carga hacia: 200.1.1.192

## Slide 33
ANALIZANDO TABLAS DE ENRUTAMIENTO
Tabla de enrutamiento del Rd:
Rd#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 4 subnets
C 200.1.1.192 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.128 [120/1] via 40.1.2.22, 00:00:00, FastEthernet1/1
R 200.1.1.64 [120/2] via 40.1.2.22, 00:00:00, FastEthernet1/1
[120/2] via 40.1.2.18, 00:00:00, FastEthernet2/1
R 200.1.1.0 [120/1] via 40.1.2.13, 00:00:24, FastEthernet1/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
R 40.1.2.8 [120/1] via 40.1.2.22, 00:00:00, FastEthernet1/1
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/0
R 40.1.2.0 [120/1] via 40.1.2.18, 00:00:00, FastEthernet2/1
[120/1] via 40.1.2.13, 00:00:24, FastEthernet1/0
R 40.1.2.4 [120/1] via 40.1.2.18, 00:00:00, FastEthernet2/1
C 40.1.2.16 is directly connected, FastEthernet2/1
C 40.1.2.20 is directly connected, FastEthernet1/1
Rd#
La redes LAN están
detalladas.
Se observa el balanceo de
carga hacia: 200.1.1.64

## Slide 34
ANALIZANDO TABLAS DE ENRUTAMIENTO
Tabla de enrutamiento del Re:
Re#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 4 subnets
R 200.1.1.192 [120/1] via 40.1.2.21, 00:00:22, FastEthernet1/0
C 200.1.1.128 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.64 [120/1] via 40.1.2.10, 00:00:27, FastEthernet1/1
R 200.1.1.0 [120/2] via 40.1.2.21, 00:00:22, FastEthernet1/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
C 40.1.2.8 is directly connected, FastEthernet1/1
R 40.1.2.12 [120/1] via 40.1.2.21, 00:00:22, FastEthernet1/0
R 40.1.2.0 [120/2] via 40.1.2.21, 00:00:22, FastEthernet1/0
[120/2] via 40.1.2.10, 00:00:27, FastEthernet1/1
R 40.1.2.4 [120/1] via 40.1.2.10, 00:00:27, FastEthernet1/1
R 40.1.2.16 [120/1] via 40.1.2.21, 00:00:22, FastEthernet1/0
C 40.1.2.20 is directly connected, FastEthernet1/0
Re#
La redes LAN están
detalladas.

## Slide 35
►Si es RIP, permite
ver la mayoría de
sus parámetros
(temporizadores,
etc).
Auto resumen desactivado
  COMANDOS DE ANÁLISIS DE RED CON RIP
show ip protocols
►Muestra el protocolo de
enrutamiento configurado.

## Slide 36
  INTERFAZ PASIVA
R2
R3
R1
S0/1
.42
S0/0
.221
S0/1
.222
S0/0
.61
22.2.2.220/30
20.3.3.40/30
S0/0
.41
30.4.4.60/30
S0/1
.62
Servidor
200.1.1.4/24
Envío
actualizaciones?
Fa0/0
.1
Se debe anunciar la red
200.1.1.0 donde está el
servidor, para que sea
accedido externamente.
No se debe enviar al servidor
actualizaciones. Para que??
R1#debug ip rip ; permite ver actualizaciones según se genere.
R1(config)#
router rip
R1(config-router)#
exit
R1(config-router)#
passive-interface fastethernet 0/0
R1(config)#
R1(config-router)#
network 200.1.1.0
R1(config-router)#
network 22.2.2.220
R1(config-router)#
network 20.3.3.40
R1(config-router)#
version 2

## Slide 37
  PROPAGACIÓN DE RUTA
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R5#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/1] via 50.5.5.9, 00:00:01, FastEthernet0/1
R 50.5.5.4 [120/1] via 50.5.5.14, 00:00:24, FastEthernet0/0
C 50.5.5.8 is directly connected, FastEthernet0/1
C 50.5.5.12 is directly connected, FastEthernet0/0
R 210.10.10.0/24 [120/1] via 60.6.6.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
R 200.2.2.0/24 [120/2] via 50.5.5.9, 00:00:01, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/2] via 50.5.5.14, 00:00:24, FastEthernet0/0
60.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 60.6.6.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R5#
R4#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
C 50.5.5.12 is directly connected, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/3] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/1] via 50.5.5.5, 00:00:17, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
R4#
R3#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/4] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
C 200.2.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R3#
R2#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.4 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
C 50.5.5.8 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/1] via 50.5.5.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/3] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R2#
R1#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.4 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
C 200.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/4] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R1#

## Slide 38
  PROPAGACIÓN DE RUTA
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
Redes
anunciadas
RIP

## Slide 39
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
default-information originate
►Permite que el router propague la ruta estática por defecto, en las
actualizaciones RIP.
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R5#configure terminal
R5(config)#router rip
R5(config-router)#default-information originate

## Slide 40
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R5#configure terminal
R5(config)#router rip
R5(config-router)#default-information originate
R5#configure terminal
R5(config)#ip route 220.20.20.0 255.255.255.0 60.6.6.6
R5(config)#exit
►De R1 a R6 tienen la
ruta por defecto
►“Todos” saben llegar a
R5
►Cuando se llegue a R5, la tabla estática indicará 220.20.20.0
R7(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 60.6.6.5

## Slide 41
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R2#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.4 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
C 50.5.5.8 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/1] via 50.5.5.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/3] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R2#
R1#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.4 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
C 200.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/4] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R1#
R4#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
C 50.5.5.12 is directly connected, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/3] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/1] via 50.5.5.5, 00:00:02, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R4#
R3#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/4] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
C 200.2.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R3#
R6#show ip route
R 50.0.0.0/8 [120/1] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
C 210.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 200.2.2.0/24 [120/3] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/3] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
60.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 60.6.6.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
R6#
Desde RI, R2, R3, R4 y R6 se podrá ir a cualquier
red, debido que sus tablas tiene la red 0.0.0.0
Observar que R5 falta adicionar: no- auto-summary De allí que aparezca en R1, R2, R3 y R4: 60.0.0.0/8

## Slide 42
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
RIP
Redes
anunciadas
Ruta por
defecto

## Slide 43
  QUE SUCEDE EN LOS ROUTER CISCO?
CISCO implementa RIPv2 soportando:
►Autenticación
►Gestión de clave
►Summarization de rutas
►CIDR
►VLSM
De manera predeterminada, un router que
soporta RIPv2 no recibe paquetes RIPv1
CISCO ofrece comandos para RIPv1 y RIPv2
►version 1  recibe y envía paquetes RIPv1
►version 2  recibe y envía paquetes RIPv2

## Slide 44
INTRODUCCIÓN AL
PROTOCOLO
OSPFv2

## Slide 45
ASPECTO BÁSICO DEL PROTOCOLO OSPF
Definido por la
IETF en la RFC
2328, de Abril-98.
► Se define 05 tipos
de mensajes.
► Lectura obligada.
► Se encapsula en IP
con protocolo=59h.
Características más importante:
► Velocidad de convergencia.
► Soporte de VLSM.
► Grandes redes IP: Áreas
► Mejor uso del ancho de
banda.
► Se define “costos”.

## Slide 46
La clave de OSPF es el intercambio de estados.
CARACTERÍSTICAS DEL PROTOCOLO OSPF
Los routers vecinos deben conocerse entre si.
►Se hace uso del protocolo HELLO.
►Se envía periódicamente a la
dirección multicast IP 224.0.0.5
HELLO
Dirección IP 224.0.0.5
El estado de enlace es la descripción
de una interfaz y de su relación con los
routers vecinos: dirección IP, máscara
de subred, tipo de red conectada, etc.
Crea una base
de datos
topológicas
Router
Llamado también
Base de datos de
Estado de Enlace
OSPF origina que cada routers conozca de manera
completa toda la red de su área.

## Slide 47
REDES DE ÁREA ÚNICA
SISTEMA AUTÓNOMO
AREA 0

## Slide 48
REDES MULTIAREAS
SISTEMA AUTÓNOMO

## Slide 49
  OBSERVACIONES AL ESTADO DE ENLACE
Los routers con estado de enlace requieren más
memoria y potencia de procesamiento, que un
router con vector-distancia.
Para reducir la base de datos topológica es
necesario dividir la red en áreas.
► El Área 0 es denominada también Área Backbone y en ella
se conectan las demás áreas.
Al inicio del proceso se debe inundar la red con
mensaje LSA, puede degradar la red.

## Slide 50
FORMATO DEL
PROTOCOLO
OSPFv2

## Slide 51
Formato del tipo de
Paquete OSPF
Suma de Chequeo
Tipo de Autenticación
ID del Área
ID del Router
Versión
Tipo
Longitud del
paquete
Autenticación
Protocolo OSPF
FORMATO DEL PROTOCOLO OSPF
El protocolo OSPF está
formado por 05 tipos de
paquetes: Se encapsula en IP.
► Tipo 1: Hello
Descubre y mantiene los routers
vecinos.
► Tipo 2: DataBase Description-DBD
Describe el contenido de la base de
datos de topología.
► Tipo 3: Link-State Request-LSR
Descarga la base de datos (registro).
► Tipo 4: Link-State Update-LSU
Actualiza la base de datos (registro).
► Tipo 5: Link-State Acknowledgement
0 8 16 31
Dirección IP de Destino
Dirección IP de Origen
TTL
Protocolo
59H = 89
Suma de Chequeo
Identificador
Indicador/Desplazam.
Ver
HLEN
ToS
Longitud Total
Cabecera IPv4

## Slide 52
FORMATO DEL PROTOCOLO OSPF
Dirección IP de Destino
0 8 16 31
Dirección IP de Origen
TTL
Protocolo
59H = 89
Suma de Chequeo
Identificador
Indicador/Desplazam.
Ver
HLEN
ToS
Longitud Total
Cabecera IPv4
Formato del tipo de
Paquete OSPF
Suma de Chequeo
Tipo de Autenticación
ID del Área
ID del Router
Versión
Tipo
Longitud del
paquete
Autenticación
Protocolo OSPF
Campo Versión:
► Indica la versión del protocolo OSPF, Versión 2.
Campo Tipo:
► Indica el tipo de mensaje que encapsula OSPF.
Campo Longitud del paquete:
► Indica longitud del paquete,
incluyendo la cabecera OSPF.
Campo ID del Router:
► Indica el ID del router que
originó en paquete.
Campo ID del Área:
► Indica el área a la que pertenece
el paquete.

## Slide 53
FORMATO DEL PROTOCOLO OSPF
Dirección IP de Destino
0 8 16 31
Dirección IP de Origen
TTL
Protocolo
59H = 89
Suma de Chequeo
Identificador
Indicador/Desplazam.
Ver
HLEN
ToS
Longitud Total
Cabecera IPv4
Formato del tipo de
Paquete OSPF
Suma de Chequeo
Tipo de Autenticación
ID del Área
ID del Router
Versión
Tipo
Autenticación
Longitud del
paquete
Protocolo OSPF
Campo Suma de Chequeo:
► Verifica todo el contenido del paquete OSPF, excluyendo el
campo de autenticación.
Campo Tipo de Autenticación:
► Indica el esquema de autenticación a usar en el paquete.
Se configura por áreas.
La RFC 2328 define dos tipos de
autenticación:
- 0  Ninguna
- 1  Password de 64 bits, texto.
- 2  Autenticación MD5.
Campo Autenticación:
► Campo de 64 bits, usado para
autenticación.

## Slide 54
Router Designado de Reserva (BDR)
Router Designado (DR)
Intervalo de Dead Router
Intervalo de Hello
Opción
Prioridad
de Router
Máscara
Protocolo HELLO
FORMATO DEL PROTOCOLO HELLO
Suma de Chequeo
Tipo de Autenticación
ID del Área
ID del Router
Versión
Tipo=1
Autenticación
Longitud del
paquete
0 8 16 31
Protocolo OSPF
(Pag. 193 de la RFC 2328)
Paquetes Hello son paquetes
OSPF tipo 1.
► Son enviados periódicamente a
todas las interfaces (incluyendo
los enlaces virtuales).
► Establecen y mantienen las
relaciones entre los routers vecinos.
► Por default, en routers CISCO,
el paquete Hello se envían cada
10 segundos.
► Por default, en routers CISCO,
si no llega un paquete Hello a un
router en 40 seg. se considera caído este router.

## Slide 55
Router Designado de Reserva (BDR)
Router Designado (DR)
Intervalo de Dead Router
Intervalo de Hello
Opción
Prioridad
de Router
Máscara
Protocolo HELLO
FORMATO DEL PROTOCOLO HELLO
(Pag. 193 de la RFC 2328)
Campo Máscara.
► Es la máscara de la red asociada con la interfaz.
Campo Intervalo de Hello.
► Define la frecuencia en seg. con que un router envía un paquete Hello.
Campo de Opción:
DN | O | DC | L | NP | MC | E | No usado
► Usado para la elección de un router DR o BDR
Campo Prioridad de Router:
► Si este campo está en 0, el router nunca será seleccionado como
DR o BDR.

## Slide 56
Router Designado de Reserva (BDR)
Router Designado (DR)
Intervalo de Dead Router
Intervalo de Hello
Opción
Prioridad
de Router
Máscara
Protocolo HELLO
FORMATO DEL PROTOCOLO HELLO
Campo Intervalo Dead
Router.
► Número en segundos antes de
declarar caído. Por default es
cuatro (04) veces del campo de
Intervalo de Hello.
(Pag. 193 de la RFC 2328)
Campo de Router Designado:
► Identifica a un router dentro de un sistema autónomo.
Es la dirección IP más alta de sus interfaces.
Es utilizado para seleccionar el router DR.
Campo de Router Designado:
► Es utilizado para seleccionar el router BDR.

## Slide 57
CONFIGURACION DE
OSPFv2

## Slide 58
Área 1
Área 2
Área 0
R1
10.2.3.4/30
20.1.71.8/30
40.1.0.4/30
40.1.0.8/30
  ASPECTOS DE CONFIGURACIÓN (1/7)
Configuración OSPF:
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf process-ID
Router(config-router)# network dirección_de_red wildcard
area area_ID
Router(config-router)# exit
Router(config)#
R1# configure terminal
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 10.2.3.4 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)# network 20.1.71.8 0.0.0.3 area 2
R1(config-router)# network 40.1.0.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 40.1.0.8 0.0.0.3 area 0
R1(config)#

## Slide 59
  ASPECTOS DE CONFIGURACIÓN (2/7)
Definición de Identificador de Router (ID-Router):
► Al iniciarse el proceso OSPF en un router, el IOS utiliza
la dirección IP activa local más alta como ID del router.
► Si no existe una interfaz activa, el proceso OSPF no se
iniciará.
► Para asegurar la estabilidad del proceso OSPF, es necesario
que el router tenga una interfaz activa en todo momento.
► La interfaz loopback es importante para este objetivo.
En un router con más de una interfaz loopback,
la dirección más alta será el ID-Router.
Selección del Router Designado (DR):
► La interfaz con mayor prioridad permitirá que el router sea DR.
► Ante iguales prioridades se selecciona el de mayor ID-Router.

## Slide 60
  ASPECTOS DE CONFIGURACIÓN (3/7)
Configuración de prioridad en una interfaz:
Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# ip priority número_de_prioridad
Un valor de prioridad puede variar de 0 a 255.
Valor 0 de prioridad imposibilita al router que
sea elegido DR.
En resumen sobre selección de DR y BDR:
► Mayor prioridad  Router DR.
► Segundo valor de prioridad  Router BDR.
► Routers con igual prioridad  Será DR el mayor ID-Router

## Slide 61
ANÁLISIS DE LA RED MULTIAREA
R5
R1
R3
R2
R4
R6
R7
R8
R9
PCa
PCb
PCc
PCd
AREA 0
AREA 1
AREA 2
20.1.1.0/30
20.1.1.4/30
20.1.1.8/30
20.1.1.12/30
20.1.1.16/30
20.1.1.20/30
30.3.3.0/30
30.3.3.4/30
30.3.3.8/30
40.4.4.0/30
40.4.4.4/30
40.4.4.8/30
210.1.1.64/26
210.1.1.128/26
220.2.2.64/26
220.2.2.0/26
.1
.5
.2
.6
.9
.10
.14
.13
.17
.18
.22
.21
.1
.2
.9
.10
.5
.6
.2
.1
.6
.5
.9
.10
.65
.65
.1
.129
Costo 3
Costo 7
Costo 2
Costo 6
Costo 4
Costo 1
Costo 1
Costo 10
Costo 5
Costo 1
Costo 1
Costo 1

## Slide 62
CONFIGURACIÓN DE ROUTER CON OSPF
R1>enable
R1#configute terminal
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 30.3.3.0 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)#network 30.3.3.8 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)#network 210.1.1.64 0.0.0.63 area 1
R1(config-router)#exit
R2>enable
R2#configute terminal
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 30.3.3.4 0.0.0.3 area 1
R2(config-router)#network 30.3.3.8 0.0.0.3 area 1
R2(config-router)#network 210.1.1.128 0.0.0.63 area 1
R2(config-router)#exit

## Slide 63
CONFIGURACIÓN DE ROUTER CON OSPF
R4>enable
R4#configute terminal
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#network 20.1.1.12 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)#network 20.1.1.16 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)#network 30.3.3.4 0.0.0.3 area 1
R4(config-router)#exit
R7>enable
R7#configute terminal
R7(config)#router ospf 1
R7(config-router)#network 20.1.1.8 0.0.0.3 area 0
R7(config-router)#network 20.1.1.12 0.0.0.3 area 0
R7(config-router)#network 20.1.1.20 0.0.0.3 area 0
R7(config-router)#network 40.4.4.4 0.0.0.3 area 2
R7(config-router)#exit
Los demás router se configuran de manera similar.

## Slide 64
fa1/1
fa2/0
COSTOS OSPF POR DEFAULT
►Por default, OSPF asigna costo
asociado al ancho de banda:
costo= 108/(Ancho de banda)
►Se puede usar el comando bandwidth
para cambiar el denominador de la fórmula
R1>enable
R1#configute terminal
R1(config)#interface fastethernet 2/0
R1(config-if)#bandwidth 100 000
Expresado en 1000

## Slide 65
fa1/1
fa2/0
CONFIGURACIÓN DE COSTOS OSPF
R1>enable
R1#configute terminal
R1(config)#interface fastethernet 1/1
R1(config-if)#ip ospf cost 5
R1(config-router)#exit
R1(config)#interface fastethernet 2/0
R1(config-if)#ip ospf cost 1
R1(config-router)#exit
show ip ospf interface fastethernet 1/1
►Para observar el costo de una interfaz:
Los demás router se configuran de manera similar.

## Slide 66
COMANDO debug ip ospf events
Se desactiva:
R#no debug ip ospf events

## Slide 67
  BIBLIOGRAFIA
RFC 2453 RIP version 2
Noviembre de 1998.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1058.txt
Routing Information Protocol, Autor CISCO
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/rip.pdf

## Slide 68
  BIBLIOGRAFIA
RFC 1058 Routing Information Protocol
Junio de 1988.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1058.txt
RFC 1723 RIP version 2, Noviembre de 1994
http://www.ietf.org/rfc/rfc1723.txt
RFC 2082 MD5 Authentication
http://www.ietf.org/rfc/rfc2082.txt
Routing Information Protocol, Autor CISCO
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/rip.pdf