## Slide 1
REDISTRIBUCIÓN DE RUTAS

## Slide 2: Redistribución de rutas
"Redistribución" de rutas es utilizar un protocolo de enrutamiento para publicar rutas que son aprendidas a través de otro medio (otro protocolo, rutas estáticas o directamente conectadas).
El mecanismo de redistribución es propietario de Cisco IOS.
Este mecanismo establece algunas reglas:
  La ruta a redistribuir debe estar presente en la tabla de enrutamiento.
  No se redistribuyen rutas que están presentes en tablas topológicas de los protocolos pero no en la tabla de enrutamiento.
  La ruta redistribuida será recibida por el dispositivo vecino con la métrica raíz del protocolo en el que se redistribuye.

## Slide 3
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R5#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/1] via 50.5.5.9, 00:00:01, FastEthernet0/1
R 50.5.5.4 [120/1] via 50.5.5.14, 00:00:24, FastEthernet0/0
C 50.5.5.8 is directly connected, FastEthernet0/1
C 50.5.5.12 is directly connected, FastEthernet0/0
R 210.10.10.0/24 [120/1] via 60.6.6.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
R 200.2.2.0/24 [120/2] via 50.5.5.9, 00:00:01, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/2] via 50.5.5.14, 00:00:24, FastEthernet0/0
60.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 60.6.6.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R5#
R4#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
C 50.5.5.12 is directly connected, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/3] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/1] via 50.5.5.5, 00:00:17, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
R4#
R3#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/4] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
C 200.2.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R3#
R2#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.4 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
C 50.5.5.8 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/1] via 50.5.5.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/3] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R2#
R1#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.4 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
C 200.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/4] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R1#

## Slide 4
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
Redes
anunciadas
RIP

## Slide 5
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
default-information originate
►Permite que el router propague la ruta estática por defecto, en las
actualizaciones RIP.
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R5#configure terminal
R5(config)#router rip
R5(config-router)#default-information originate

## Slide 6
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R2#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.4 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
C 50.5.5.8 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/1] via 50.5.5.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/3] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R2#
R1#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.4 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
C 200.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/4] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R1#
R4#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
C 50.5.5.12 is directly connected, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/3] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/1] via 50.5.5.5, 00:00:02, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R4#
R3#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/4] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
C 200.2.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R3#
R6#show ip route
R 50.0.0.0/8 [120/1] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
C 210.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 200.2.2.0/24 [120/3] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/3] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
60.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 60.6.6.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
R6#
Desde RI, R2, R3, R4 y R6 se podrá ir a cualquier
red, debido que sus tablas tiene la red 0.0.0.0
Observar que R5 falta adicionar: no- auto-summary De allí que aparezca en R1, R2, R3 y R4: 60.0.0.0/8

## Slide 7
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
RIP
Redes
anunciadas
Ruta por
defecto

## Slide 8
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R5#configure terminal
R5(config)#router rip
R5(config-router)#default-information originate
R5#configure terminal
R5(config)#ip route 220.20.20.0 255.255.255.0 60.6.6.6
R5(config)#exit
►De R1 a R6 tienen la
ruta por defecto
►“Todos” saben llegar a
R5
►Cuando se llegue a R5, la tabla estática indicará 220.20.20.0
R7(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 60.6.6.5

## Slide 9
  REDISTRIBUCIÓN ESTÁTICA
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
►Verifiquemos que esté
deshabilitado la propagación de
ruta por defecto en el router R5.
no default-information originate
►Todos los router tienen: no- auto-summary
Tabla en R7
No tiene RIP

## Slide 10
  REDISTRIBUCIÓN ESTÁTICA
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
Tabla en R5
Cómo propagar
220.20.20.0 a la red
usando RIP ?

## Slide 11
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
  REDISTRIBUCIÓN ESTÁTICA
Tabla en R1
No sabe
como llegar a
220.20.20.0
R5 debe anunciar el link
estático 220.20.20.0

## Slide 12
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
  REDISTRIBUCIÓN ESTÁTICA
R5(config)#router rip
R5(config-router)#redistribute static
Se propaga
el prefijo de red
200.20.20.0

## Slide 13
  REDISTRIBUCIÓN ESTÁTICA
R2 a R1
Redistribución
estática

## Slide 14
  QUE SUCEDE EN LOS ROUTER CISCO?
CISCO implementa RIPv2 soportando:
►Autenticación
►Gestión de clave
►Summarization de rutas
►CIDR
►VLSM
De manera predeterminada, un router que
soporta RIPv2 no recibe paquetes RIPv1
CISCO ofrece comandos para RIPv1 y RIPv2
►version 1  recibe y envía paquetes RIPv1
►version 2  recibe y envía paquetes RIPv2

## Slide 15
  COMANDOS SEND Y RECEIVE
CISCO ofrece comandos para RIPv1 y RIPv2
►ip rip send version 1  Configura una interfaz para
enviar sólo paquetes RIPv1
►ip rip send version 2  Configura una interfaz para
enviar sólo paquetes RIPv2
►ip rip send version 1 2  Configura una interfaz
para enviar ambos paquetes RIPv1 y RIPv2
►ip rip receive version 1  Configura una interfaz
para recibir sólo paquetes RIPv1
►ip rip receive version 2  Configura una interfaz
para recibir sólo paquetes RIPv2
►ip rip receive version 1 2 

## Slide 16
CONFIGURACION DE
RIPv2-OSPF

## Slide 17: Redistribución de rutas entre protocolos diferentes
Casos cuando se requiere el uso de redistribución: fusiones de empresas, diferentes departamentos de una misma empresa administrados por diferentes equipos de personal, entornos multi-vendor, migraciones, etc.
Al momento de abordar una redistribución de rutas se deben tener presentes algunos aspectos particulares del enrutamiento:
  las diferentes métricas, las distancias administrativas de cada protocolo, las capacidades de enrutamiento classful y classless, y la topología de lared.

## Slide 18: Redistribución de rutas entre protocolos diferentes
Cada protocolo de enrutamiento utiliza una métrica diferente. Esto hace que al redistribuir rutas se pierda la métrica original del protocolo y sea redefinida en los términos del nuevo protocolo.
Por ejemplo, si se redistribuye una ruta OSPF con una métrica de 1642 en RIP,RIP le asignará una métrica en cantidad de saltos (entre 1 y 15).

## Slide 19: Redistribución de rutas entre protocolos diferentes
La métrica con la que un protocolo recibe las rutas aprendidas por otro, se denomina métrica raíz.
Cada protocolo utiliza una métrica raíz por defecto:
  RIP - métrica raíz por defecto: infinito.
  EIGRP - métrica raíz por defecto: infinito.
  OSPF - métrica raíz por defecto: 20.

## Slide 20: Redistribución de rutas entre protocolos… Los comandos básicos
Al configurar redistribución debemos indicar al protocolo qué información de enrutamiento redistribuir, y con qué métrica deseamos se redistribuyan esas rutas.
Si no indicamos nada, las rutas son redistribuidas con la métrica por defecto.

## Slide 21: Redistribución de rutas entre protocolos… Los comandos básicos
  Router(config)#router rip
  Router(config-router)#network 129.100.0.0
  Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 2
En este ejemplo indicamos a RIP que redistribuya la información de enrutamiento aprendida a través del proceso 1 de OSPF que se encuentra en la tabla de enrutamiento, con una métrica de 2 saltos

## Slide 22: Los comandos básicos para redistribuir en OSPF
La métrica por defecto que utiliza OSPF es de 20, por lo que no exige que especifiquemos una métrica para que la ruta sea aprendida por los dispositivos adyacentes.
Sin embargo, cuando hay múltiples subredes de una misma red y se desea publicar rutas para cada subred, es preciso indicarlo pues de lo contrario OSPF sumarizará todas las subredes al límite de la clase y publicará una sola ruta. Por ejemplo:
  Router(config)#router ospf 1
  Router(config-router)#redistribute static metric 200 subnets
  Router(config-router)#redistribute rip metric 200 subnets

## Slide 23
ANÁLISIS DE UNA RED OSPF/RIP
R5
R1
R3
R2
R4
R6
R7
R8
R9
PCa
PCb
PCc
PCd
AREA 0
AREA 1
AREA 2
20.1.1.0/30
20.1.1.4/30
20.1.1.8/30
20.1.1.12/30
20.1.1.16/30
20.1.1.20/30
30.3.3.0/30
30.3.3.4/30
30.3.3.8/30
40.4.4.0/30
40.4.4.4/30
40.4.4.8/30
210.1.1.64/26
210.1.1.128/26
220.2.2.64/26
220.2.2.0/26
.1
.5
.2
.6
.9
.10
.14
.13
.17
.18
.22
.21
.1
.2
.9
.10
.5
.6
.2
.1
.6
.5
.9
.10
.65
.65
.1
.129
Costo 3
Costo 7
Costo 2
Costo 6
Costo 4
Costo 1
Costo 1
Costo 10
Costo 5
Costo 1
Costo 1
Costo 1
RIPv2
RIPv2
RIPv2
RIPv2
OSPFv2
Revisión de redistribución RIP y OSPF en:
http://docwiki.cisco.com/wiki/Internetwork_Design_Guide_--_RIP_and_OSPF_Redistribution#RIP_and_OSPF_Redistribution

## Slide 24
R5
R1
R3
R2
R4
R6
R7
R8
R9
PCa
PCb
PCc
PCd
AREA 0
AREA 1
AREA 2
20.1.1.0/30
20.1.1.4/30
20.1.1.8/30
20.1.1.12/30
20.1.1.16/30
20.1.1.20/30
30.3.3.0/30
30.3.3.4/30
30.3.3.8/30
40.4.4.0/30
40.4.4.4/30
40.4.4.8/30
210.1.1.64/26
210.1.1.128/26
220.2.2.64/26
220.2.2.0/26
.1
.5
.2
.6
.9
.10
.14
.13
.17
.18
.22
.21
.1
.2
.9
.10
.5
.6
.2
.1
.6
.5
.9
.10
.65
.65
.1
.129
Costo 3
Costo 7
Costo 2
Costo 6
Costo 4
Costo 1
Costo 1
Costo 10
Costo 5
Costo 1
Costo 1
Costo 1
RIPv2
RIPv2
RIPv2
RIPv2
OSPFv2
router ospf 1
redistribute rip subnets
network 30.3.3.0 0.0.0.3 area 1
network 30.3.3.8 0.0.0.3 area 1
router rip
version 2
redistribute ospf 1 metric 3
network 210.1.1.64
no auto-summary
router ospf 1
redistribute rip subnets
network 30.3.3.4 0.0.0.3 area 1
network 30.3.3.8 0.0.0.3 area 1
router rip
version 2
redistribute ospf 1 metric 3
network 210.1.1.128
no auto-summary
ANÁLISIS DE UNA RED OSPF/RIP

## Slide 25
RIPv2
S1
S0
200.37.42.0/24
10.0.37.204/30
10.0.37.196/30
10.0.37.200/30
S0
S1
S0
S1
.197
.198
.201
.202
.206
.205
200.37.51.0/24
172.16. 0.0/16
.65
.129
.66
.130
BW 1544kbps
BW 100Mbps
BW 100Mbps
BW 100Mbps
.0.1
.0.2
Ra
RIPv2
RIPv2
OSPFv2
AREA 0
ANÁLISIS DE UNA RED OSPF/RIP
router rip
version 2
redistribute ospf 1 metric 2
network 172.16.0.0
no auto-summary
router ospf 1
redistribute rip subnets
network 10.0.37.196 0.0.0.3 area 0
network 10.0.37.200 0.0.0.3 area 0

## Slide 26
TABLA DE ENRUTAMIENTO

## Slide 27
  FUENTES DE CONSULTA
RFC 1058 Routing Information Protocol
Junio de 1988.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1058.txt
RFC 1723 RIP version 2, Noviembre de 1994
http://www.ietf.org/rfc/rfc1723.txt
RFC 1723 RIP version 2, Noviembre de 1994
http://www.ietf.org/rfc/rfc1723.txt
RFC 2453 RIP version 2 Noviembre de 1998.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1058.txt
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/TI/BN/AM/06/Redistribucion_de_rutas.pdf